09.06.2006

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET

-SULAR BOŞA AKMASIN, GÖZLER BOŞA BAKMASIN

-HAYATTAKİ BAŞARI, ELE GEÇEN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEKLE OLUR.

-BÖLGEMİZDEKİ YER ALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARIMIZIN KIYMETLERİNİ BİLELİM VE DEĞERLENDİRELİM.

Mini HES imalatına başlandı.

Küçük kapasiteli Hidroelektrik Santrallerinin Yerli İmalatına başlandı.

İçinde bulunduğumuz yüz yılın en büyük ihtiyaçlarının başında, olmazsa olmazlarından olan enerji ihtiyacı ve enerjideki fiyat artışları, insanları kendi enerjilerini kendilerinin üretme ihtiyacını doğurmaktadır.

Ülkemizde, büyük kapasiteli,barajlarda kullanılan Hidroelektrik santrallerinin türbinleri ve jeneratörleri yapılmaktaydı. Şimdi bu güne kadar değerlendirilemeyen küçük debili akarsu kaynaklarımızın değerlendirilebilmesi için, MİNİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ ÜRETİMİNE başlandı.

Hidroelektrik santraller suyun potansiyel ve kinetik enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretmeye yarayan tesislerdir.

Suyun bu enerjisi türbinlerden geçirilerek generatörlerden elektrik enerjisi üretmeye yarayan tesislerdir.

HES’lerde suyun sahip olduğu düşü ve debiye göre değişik tiplerde ve büyüklüklerde türbinler imal edilmekte ve kullanılmaktadır.

Sizlere birkaç örnek vereyim.

1- 37 KW elektrik elde edebilmek için;  Düşü : 15 metre,     Debi : 300 lt/sn.  FRANCİS TÜRBİNİ

2- 100 KW  elektrik enerjisi üretebilmek için:  Düşü : 15 metre,  Debi : 760 lt/sn.  BORU TİPİ TÜRBİN

3- 8 KW  elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 5 metre,  Debi : 300 lt/sn.   BANKİ TÜRBİNİ

4- 10 KW elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 45 metre,  Debi : 40 lt/sn.  PELTON TİPİ TÜRBİN

5- 16 KW elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 8 metre,  Debi : 300 lt/sn.  BANKİ TİPİ TÜRBİN

6- 41 KW elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 8 metre,  Debi : 750 lt/sn.  BANKİ TİPİ TÜRBİN

7- 100 KW  elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 100 metre, Debi : 150 lt/sn. PELTON TİPİ TÜRBİN

8- 200 KW elektrik enerjisi üretebilmek için  Düşü : 50 metre,  Debi : 600 lt/sn.  BANKİ TİPİ TÜRBİN

Sizlere yapılmış ve kullanılmakta olan birkaç MİNİ HES  Mini Hidroelektrik Santrali  ile ilgili teknik bilgi özeti sundum.

Bölgemizde irili ufaklı çok sayıda akarsularımız bulunmaktadır.

Atalarımız bu su kaynaklarımız üzerine değirmenler-dikler-kereste biçme atölyeleri kurmuşlar ve suyun enerjisinden istifade etmişlerdir.

Ülkemizde, çok eski tarihlerde kurulmuş ve  halen kullanılan mini hidroelektrik santrallerimiz bulunmaktadır.

Bölgemizde her nedense konuya duyarlı bir müteşebbis çıkıp ta  onlarca boşa akan akarsularımızdan istifade yoluna gitmemiştir.

Herhalde, bölgemizde Demir Çelik Fabrikalarının kurulması, Çatalağzı Termik Elektrik Santralinin kurulması, bölgede, elektrik enerjisi sıkıntısının çekilmemesi, TTK, TDÇ, ERDEMİR gibi Kamu kuruluşlarının bölgede olması, işsizlik sorununun olmaması gibi sebepleri sayabiliriz.

Ülkemizde, kamu işletmelerinin bulunduğu yerlerin geri kalması, kamu işletmelerinin bulunmadığı yerlerin kalkınmasının ana sebebi, işsizliğin olmadığı bölgelerdeki rahat yaşama ortamı, işsizliğin yaşandığı bölgelerde ise büyük arayışlarla yatırımların yapılmasının zorunlu hale gelmesi olarak nitelendirebiliriz.

Şu an bölgemizde büyük bir işsizlik yaşanmaktadır.

Artık bölge insanlarının bilhassa bu güne kadar değerlendirilmemiş değerlerinin değerlendirmesini yaparak,işsizliği ve göçü önlemesi gerekmektedir.

BÖLGEMİZİ TANIYALIM.

BÖLGESEL DEĞERLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ TOPLANTILAR YAPALIM.

4 K’ yı  (KARABÜK KALKINMA KOORDİNASYON KURULU)  kuralım.

HİKMET SİVRİ

Makine Mühendisi